## Slide 1: Мультимедийный ПК для домашнего кинотеатра и VR
Проект высокопроизводительного ПК для 8K-кинотеатра и виртуальной реальности

## Slide 2: Цель проекта
Спроектировать ПК для:
  ▪ Просмотра 8K-фильмов с Dolby Atmos
  ▪ Игр в виртуальной реальности (Meta Quest 3, Valve Index)
  ▪ Бесшумной работы в гостиной (<30 дБ)

## Slide 3: Требования к комплектующим
▪ Процессор: 12+ ядер (Intel i7-14700 / AMD Ryzen 9 7900)
▪ Материнская плата: ATX, PCIe 5.0, Wi-Fi 7 (Z790 / X670)
▪ Оперативная память: 32 ГБ DDR5 (5200+ МГц)
▪ Накопитель: NVMe SSD 2 ТБ (PCIe 5.0)
▪ Видеокарта: NVIDIA RTX 4080 / AMD RX 7900 XT (12-16 ГБ VRAM)
▪ Охлаждение: Кастомное жидкостное
▪ Блок питания: 850-1000 Вт (80 PLUS Gold, модульный)
▪ Сеть: Ethernet 2.5 Гбит/с + Wi-Fi 7

## Slide 4: Бюджет и ключевые особенности
▪ Поддержка HDMI 2.1 (8K @ 120 Гц)
▪ Тихая работа (<30 дБ) благодаря жидкостному охлаждению
▪ Поддержка Dolby Atmos и DTS:X
▪ Быстрая загрузка игр и 8K-контента
▪ Совместимость с VR-шлемами (Wi-Fi 7 для беспроводного режима)
▪ Бюджет: $2000 – $3000

## Slide 5: Варианты процессоров
Модель | Ядра/Потоки | Частота (Boost)
Intel Core i7-14700 | 12/20 | 5.4 ГГц
AMD Ryzen 9 7900 | 12/24 | 5.6 ГГц

## Slide 6: Варианты видеокарт
Модель | VRAM | Память | HDMI 2.1
NVIDIA RTX 4080 | 16 ГБ GDDR6X | 256 бит | Да
AMD RX 7900 XT | 20 ГБ GDDR6 | 320 бит | Да

## Slide 7: Итоговая конфигурация
▪ Процессор: AMD Ryzen 9 7900 (12/24, 5.6 ГГц)
▪ Видеокарта: NVIDIA RTX 4080 (16 ГБ GDDR6X)
▪ Память: 32 ГБ DDR5-5600
▪ Накопитель: 2 ТБ NVMe SSD (PCIe 5.0)
▪ Охлаждение: Кастомная СЖО с низкооборотистыми вентиляторами
▪ Блок питания: 1000 Вт 80+ Platinum (модульный)
▪ Корпус: Fractal Design Define 7 (шумопоглощение)